ГП “КРАСИЛОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД”

#### КОНВЕКТОР

#### ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ

БЫТОВОЙ

типа “КОРДІ”

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

102.00.00.000.0 ИЭ

Эта инструкция (далее в тексте - ИЭ) содержит информацию по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию конвекторов “КОРДІ” (далее в тексте - конвектор) и предназначена для потребителей и специализированных организаций, которые проводят монтаж, введение в эксплуатацию и техническое обслуживание.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Конвектор предназначен для отопления отдельных жилых, общественных бытовых и производственных помещений.

Конвектор работает на природном газе низкого давления 1274 Па по ГОСТ 5542-87 и обеспечивает тепловую мощность с погрешностью ±5%.

Условное обозначение нанесено на маркировальной табличке, которая размещенная на стенке задней кожуха.

Пример условного обозначения:

Конвектор “КОРДІ –2,3Е”- l2  - С1 -Н ТУ У 29.7-14307831-019:2005,

где 	2,3	 - мощность, кВт;

Е	 - оборудован автоматикой безопасности “630 EUROSIT”

l2 	 - конвектор работает на природном газе;

С1	- тип конвектора (с закрытой камерой сгорания, отводом продуктов  сгорания и забором воздуха через внешнюю стену).

Н	 -  настенного выполнения.

При заказе использовать упрощенное заводское обозначение “ КОРДІ – (мощность).”

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики конвектора, основные его параметры и размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | КОРДІ- |
| --- | --- |
|  | 2,3 | 3,2 | 4 | 5,2 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 2,3 | 3,2 | 4 | 5,2 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90,1 | 90 | 89,7 | 90 |
| Расход газу, нм3/год, не более | 0,27 | 0,37 | 0,47 | 0,61 |
| Диапазон регулирования температуры, 0С | 13…38 |
| Номинальное давления газа, Па | 1274 |
| Отопительная площадь помещения, м², не более | 23 | 32 | 40 | 52 |
| Средний строк службы, лет, не менее | 14 |
| Присоединительная резьба патрубков для подведения газа | G ½( |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 240* 485 600 | 240* 595 600 | 240* 725 600 | 320* 725 600 |
| 8. Масса, кг, не более | 14* | 16* | 17* | 20* |

*- без дымовоздушного блока, который поставляется в отдельной упаковке.

3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  | КОРДІ-2,3(3,2) | КОРДІ-4(5,2) |
| --- | --- | --- |
| Конвектор в упаковке | 1 шт. | 1 шт. |
| Дымовоздушный блок (в отдельной упаковке) в составе |  |  |
|  | труба (ø 163 мм) | 1 шт. | 1 шт. |
|  | труба (ø 84 мм) | 1 шт. | 1 шт. |
|  | колпак | 1 шт. | 1 шт. |
|  | стенка монтажная | 1 шт. | 1 шт. |
|  | хомут | 2 шт. | 2 шт. |
|  | скоба | 1 шт. | 1 шт. |
|  | кольцо уплотнительное | 1 шт. | 1 шт. |
|  | пластина монтажная | - | 1 шт. |
|  | винт М6×16 | - | 2 шт.* |
|  | винт М6×20 | 3 шт. | 3 шт. |
|  | винт самонарезающий 4×14 | 3 шт. | 3 шт. |
|  | гайка М6 | 3 шт. | 5 шт.* |
| Дюбель с шурупом 6,0х60 | 3 шт. | 3 шт. |
| Инструкция по эксплуатации (находится в упаковке конвектора) | 1 экземпляр |
| Инструкция по монтажу, пуску и регулированию автоматики (находится в упаковке конвектора) | 1 экземпляр |

* Винт М6×6, две гайки М6 установлены на стенке монтажной.

4 КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА

4.1 Конвектор - это сборная конструкция, которая состоит из герметичного корпуса 1, стенки монтажной 2, кожуха облицовочного 3, и дымовоздушного блока (колпак, трубы, хомуты, кронштейн, кольцо уплотнительное, элементы крепления).

4.2 На корпусе 1 размещена автоматика 630 EUROSIT, зажигательная горелка 5,  основная горелка 6, керамический электрод 24, пъезозажигалка 7 и термопара 8.

Сварной корпус 1 изготовлен из листовой стали, внутренние и внешние поверхности которого покрыты термостойкой эмалью.

4.3 Кожух облицовочный 3 выполнен в виде декоративной решетки, через которую в помещение поступает нагретый воздух.

4.4 Стенка монтажная 2 это подготовленное место для установки конвектора. На конвектор “КОРДІ-4”, “КОРДІ-5,2”на стенку монтажную дополнительно закрепляется пластина монтажная с помощью двух винтов и двух гаек М6.

4.5 Колпак 9, труба воздухозаборная 10, два хомута 11, труба для отвода продуктов сгорания 12, стенка монтажная 2, скоба 13, кольцо уплотнительное 22 и детали для крепления входят в комплект поставки изделия и вместе составляют стенной узел, который предназначен для подведения к горелкам воздуха и отвода из топки продуктов сгорания.

4.6 Принцип работы конвектора состоит в том, что при сгорании газа нагревается корпус 1.

4.7 Конвектор работает следующим образом. Газ, проходя через автоматику безопасности 4, пос-тупает на зажигательную и основную горелки. Смешиваясь с воздухом газ образовывает рабочую смесь, которая при сгорании нагревает корпус 1, а от стенок корпуса тепло передается воздуху помещения.

4.8 Управление процессом работы конвектора осуществляется с помощью автоматики безопасности 4, которая обеспечивает:

4

4.8.1 Автоматическое прекращение подачи газа при:

- затухании пламени на горелках;

- отсутствии тяги в дымоходе.

4.8.2 Разжигание конвектора с помощью пъезозажигалки.

4.8.3 Установку необходимого температурного режима.

5 МОНТАЖ АППАРАТА

Установка конвектора проводится на стене помещения, согласно утвержденного технического проекта, с соблюдением следующих правил:

- толщина стены, на которую устанавливается конвектор, должна быть в пределах 200 - 590 мм;

-  расстояние между боковыми стенками конвектора и стенами помещения должно быть не менее 200мм;

- расстояние от пола до нижнего торца задней стенки должно быть не менее 115 мм.

Установку и монтаж конвектора выполняйте на стене помещения в соответствии с рисунком 1 в следующей последовательности:

- разметьте на стене место установки трубы воздухозаборной 10 на расстоянии не менее 490 мм от пола до центра отверстия;

- выполните в стене отверстие диаметром 180 мм.

ВНИМАНИЕ! Отверстие в стене должно иметь наклон вниз наружу 3-5° и не в коем случае не должно наклоняться в сторону конвектора для предотвращения попадания у него воды.

- закрепите стенку монтажную 2 на внутреннюю стену помещения. Отверстие ø 180 мм в стене и отверстие ø 160 мм в стенке монтажной должны находиться на одной оси;

- присоедините трубу воздухозаборную 10 к колпаку 9 с помощью трёх саморезов М4×14;

- вставьте с улицы колпак 9 с трубой 10 в отверстие стены и монтажной стенки;

- прижав колпак 9 к наружной поверхности стены наденьте в помещении на трубу воздухозаборную 10 хомут 11. Закрепите хомут на трубе поджав хомут к стенке монтажной 2;

- отступите от плоскости поверхности хомута в сторону помещения 3…5 мм и сделайте отметку по диаметру для отрезания лишней длины трубы воздухозаборной 10.

- отпустите хомут 11, вытащите трубу вместе с колпаком, снимите стенку монтажную;

- отрежьте по месту лишнюю длину трубы воздухозаборной 10.

- обрезанную трубу вместе с колпаком вставьте в отверстие стены. Отодвинув колпак от внешней стены заполните раствором (цементным, известковым и т.п.) зазор между стеной и трубой;

- придвиньте колпак плотно к стене и в помещении заполните раствором зазор между трубой и стеной.

- соберите колпак с трубой и стенкой монтажной, зафиксировав хомут на трубе;

- примерьте вторую трубу для отвода продуктов сгорания 12, вставив трубу внутрь колпака, а в помещении на расстоянии 30 мм от поверхности хомута 11 (см. рисунок 1) сделайте на трубе отметку;

- вытащите трубу 12, лишнее отрежьте;

- для того чтобы при установке конвектора на стенку монтажную 2, трубы с колпаком не подвинулись на улицу необходимо хомут плотно обжать на трубе воздухозаборной 10, а   3…5 мм трубы 10, что выступают за плоскость хомута обстукать (развальцевать) на боковую плоскость хомута.

ВНИМАНИЕ! Обстукивание выполнять при схватившемся растворе, которым заполняли зазор между трубой 10 и стеной.

При установке конвектора “КОРДI-4””, “КОРДІ-5,2” дополнительно установите на стенку монтажную пластину на винты М6×16.

5

Рисунок 1 - ОБЩИЙ ВИД КОНВЕКТОРА, ЕГО УСТАНОВКА

НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ

1 - корпус; 2 - стенка монтажная; 3 - кожух облицовочный; 4 - автоматика безопасности; 5 - горелка зажигательная; 6 - горелка основная; 7 - пъезозажигалка; 8 - термопара; 9 - колпак; 10 - труба для воздухообеспечения горелок; 11 – хомут; 12 - труба для отвода продуктов сгорания; 13 – скоба;        14 - пластина монтажная (используется только для КОРДI-4 (5,2)); 15 – винт М6×20; 16 - гайка М6;             17 – винт М6×16 (используется только для КОРДI-4 (5,2)); 18 – термодатчик; 19 – декоративная рамка;     20 – окно смотровое; 21 – дюбель с шурупом; 22 – кольцо уплотнительное; 23 – капилляр термобалонна; 24 – электрод керамический.

Схема установки стенки монтажной.

6

ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель____________________________________________________________

(наименование организации, которая ввела конвектор в эксплуатацию)

___________________________________________________________________

М.П. 	____________________ 		“____”____________

(подпись)				(дата)

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН

на введение в эксплуатацию конвектора   “КОРДІ –   _________________”

1. Организация, которая проводила монтаж и введение конвектора в эксплуатацию (первый пуск)____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

почтовый адрес и полное название

_____________________________________________________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата окончания монтажа “____”_______________20___г.

Дата введения в эксплуатацию (первый пуск) “____”_______________20___г.

2. Информация об исполнителях, которые выполнили монтаж, введение в эксплуатацию (первый пуск), провели инструктаж о правилах пользования конвектором.

____________________________________    ________________________  МОНТАЖ

ФИО,   № удостоверения 					подпись

____________________________________     _______________________  ПЕРВЫЙ ПУСК

ФИО,   № удостоверения 					подпись

____________________________________     ________________________ ИНСТРУКТАЖ

ФИО,   № удостоверения 					подпись

3. Информация о месте установки конвектора и его владельце

___________________________________________________________________________

почтовый адрес, ФИО владельца

_____________________________________________________________________________________________________________

Инструктаж прослушал, правила пользования конвектором усвоил.

________________________________________     ___________________________

ФИО,   владельца				                подпись

9.2 При транспортировании конвекторы должны быть надежно закреплены на транспортных средствах.

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться без резких толчков и ударов и обеспечивать сохранение изделия.

9.4 Конвектор необходимо хранить в заводской упаковке в сухом помещении с природной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 50оС до плюс 50оС и среднегодовой влажностью до 80% при температуре плюс 15оС.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор отопительный газовый бытовой “КОРДІ –                   ” заводской номер _______________________________ cоответствует требованиям технических условий                          ТУ У 29.7-14307831-019:2005 и признан пригодным к эксплуатации.

Дата изготовления : __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку и упаковку:______________   _______________

(подпись)	(подпись)

М.П.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие конвектора требованиям технических условий ТУ У 29.7-14307831-019:2005 при условии соблюдения Потребителем правил транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации, указанных, в этой инструкции по эксплуатации.

В случае нарушения указанных правил Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание на протяжении гарантийного срока эксплуатации.

В случае выхода со строя конвектора по вине завода-изготовителя на протяжении гарантийного срока эксплуатации, завод выполняет ремонт конвектора бесплатно.

Основанием для выполнения гарантийных обязательств завода-изготовителя есть оформленный, непосредственно после введения в эксплуатацию, “КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН” (изготовителя).

11.2 Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 3 года, для конвекторов, которые поступают в розничную продажу – исчисляется со дня продажи; для конвекторов, которые предназначены для внерыночного потребление – со дня получения Потребителем.

11.3 В случае не выполнения Потребителем вышеуказанных условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации конвектора завод-изготовитель и организации, которые эксплуатируют и обслуживают эти конвекторы, ответственность за его работоспособность не несут.

11.4 При неполадках в работе конвектора владельцу необходимо обратиться в местную газоэксплуатирующую организацию или сервисный центр, которые имеют договоры с заводом-изготовителем на гарантийный ремонт.

При отсутствии таких – обращаться на завод-изготовителяь по адресу:

31000, Украина, г. Красилов,

Хмельницкой области, ул. Правдинская, 1

ГП “Красиловский агрегатный завод”

Тел/факс(03855) 4-10-88, 4-35-03

Сервисный центр Тел: (03855) 4-35-72

10

Перед установкой конвектора снимите кожух облицовочный 3, предварительно отпустив винт 3×14 на лицевой стороне декоративной рамки 19 и открутив саморезы М4×14, которые находяться внизу на бокових стенках кожуха облицовочного 3.

ВНИМАНИЕ! Термодатчик находится в транспортном положении. Переведите в рабочее положение, для этого протащите термодатчик через отверстие ø 15 мм в задней стенке конвектора и закрепите его на двух пластмассовых фиксаторах.

Вставьте скобу 13 в паз стенки монтажной 2.

Уложите на выступающую часть корпуса 1 кольцо уплотнительное 22.

Вставьте под уклоном корпус 1 в нижнее посадочное место стенки монтажной 2.

Прижмите корпус 1 к стенке монтажной 2 зафиксировав скобой 13, винтом М6×20 и гайкой М6.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения газогерметичности проверьте правильность установки кольца уплотнительного 22.

Установите кожух облицовочный 3 на корпус 2.

6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНВЕКТОРА

6.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ, ОТКЛЮЧИТЕ ГАЗ ГАЗОВЫМ КРАНОМ НА ГАЗОПРОВОДЕ ПЕРЕД КОНВЕКТОРОМ, ПОМЕЩЕНИЕ ПРОВЕТРИТЕ. В ЭТО ВРЕМЯ ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ПОЛЬЗО-ВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ, ЗВОНКОМ И ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.1.1 Пользоваться конвектором разрешается совершеннолетним лицам, которые ознакомились с инструкцией и прошли инструктаж.

Наблюдение за работой конвектора возлагается на владельца, который несет ответственность за соблюдение правил эксплуатации, изложенных в этой инструкции и эксплуатационном документе на автоматику.

Монтаж и введение в эксплуатацию конвектора выполняется местными газоэксплуатирующими организациями.

Техническое обслуживание проводится газоэксплуатирующими организа-циями или специализированной организацией ежегодно.

6.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация конвектора с неисправной автоматикой. Вам необходимо немедленно обратиться в местную газоэксплуатирующую организацию.

6.1.3 Монтаж и эксплуатация конвектора должны соответствовать требованиям “Правил безопасности систем газоснабжение Украины” (ДНАОП 0.00-1.20-98), “Правил пожарной безопасности в Украине” (ДНАОП 0.01-1.01-95), “Газоснабжение” (ДБН В.2.5-20-2001).

6.1.4 Размещение, монтаж конвектора выполняются в соответствии с согласованными в установленном порядке проектами, разработанными специализированной организацией.

6.1.5 Не допускается размещение ближе 0,5 м от конвектора горючих материалов: мебели, штор, занавесок, ковров и др.

6.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация конвектора с неисправными горелками, что может привести к взрыву газа в топочной камере;

- эксплуатировать конвектор при утечке газа в местах соединений газопроводов и элементов автоматики;

7

- применять открытое пламя для выявления утечки газа в соединениях;

- оставлять открытым газовый кран на газопроводе к конвектору при нера-ботающем конвекторе;

- хранить легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии менее 0,5 м от конвектора;

- класть на поверхность кожуха конвектора посторонние вещи и сушить одежду;

- эксплуатировать конвектор без кожуха;

- эксплуатировать конвектор с неправильно установленными или разрушен-ными герметизирующими элементами (прокладками, кольцами), что может нарушить газоплотность.

6.1.7 О всех неисправностях при работе конвектора необходимо уведомлять службу газового хозяйства.

ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНВЕКТОРА ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕКТОРА НА ПРОТЯЖЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕХ МИНУТ ЗАПРЕЩЕНО

ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБАЯ ДОРАБОТКА, ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНВЕКТОРУ

6.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕКТОРА

6.2.1 Перед началом разжигания конвектора проветрите помещение, в котором установлен конвектор, на протяжении 10-15 мин.

6.2.2 Пуск конвектора выполняйте в такой последовательности:

- ручку терморегулятора автоматики установите в положение “ВЫКЛЮЧЕНО” (точка белого цвета на ручке управления должна быть совмещена с белой меткой на корпусе автоматики);

- откройте газовый кран перед конвектором;

- поверните ручку терморегулятора автоматики против часовой стрелки до совмещения  знака “звездочка” с меткой на корпусе автоматики;

- плавно нажмите ручку до упора и, удерживая ее в нажатом положении, несколько раз нажмите кнопку пъезозажигалки, при этом следите через смотровое окно за разжиганием;

- удерживайте ручку автоматики в нажатом положении не менее 10 секунд с момента разжигания зажигательной горелки;

- отпустите ручку автоматики и убедитесь, что пламя на зажигательной горелке продолжает гореть. В случае затухания пламени повторите предыдущие действия, но не раньше чем через 3 мин.

- для включения основной горелки, поверните ручку автоматики против часовой стрелки в направление позиции “7”, установите необходимый тепловой режим;

- для выключения основной горелки, поверните ручку автоматики по часовой стрелке до положения знака “звездочка”;

- для полного выключения конвектора поверните ручку автоматики по часовой стрелке в положения “ВЫКЛЮЧЕНО” (точка белого цвета на ручке управления должна быть совмещена с белой меткой на корпусе автоматики). Основная и зажигательная горелки должны погаснуть;

- закройте кран на газопроводе.

ВНИМАНИЕ! Первый пуск конвектора и инструктаж пользователей выполняет персонал специализированной организации, которая имеет разрешение на про-ведение работ по техническому обслуживанию. Введение конвектора в эксплуа-тацию и проведение инструктажа оформляется в “Контрольном талоне на введение конвектора…”...

8

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Работы по устранению неисправностей, связанные с демонтажем автоматики, основной горелки, демонтажем герметизирующих прокладок, выполняются персоналом газоэксплуатирующих организаций. В таблице 2, графе “Методы устранения неисправностей” для таких работ указанная пометка: “УЭГХ”. При этом обязательно заполняется один талон на гарантийный ремонт.

Возможные неисправности и методы их устранения автоматики указанные в  инструкции по монтажу, пуску и регулированию автоматики на месте ее применения.

Таблица 2

| Возможная неисправность | Возможная причина неисправности | Методы устранения неисправностей |
| --- | --- | --- |
| 1. Появление запаха продуктов сгорания или газа в помещении | Нарушение герметичности конвектора или газовой магистрали. | УЭГХ Проверьте возмож-ные места утечки продук-тов сгорания или газа и устраните неисправность |
| 2. Не зажигается пилотная горелка; через смотровое окно проскок искры от пъезозажигалки наблюдается; при нажатой ручке управления автоматики в положении “Пуск” счетчик газа не показывает отсчета. | Засорена форсунка пилотной горелки | УЭГХ Прочистите фор-сунку |
| 3. Не зажигается пилотная горелка; через смотровое окно не наблюдается проскок искры от пъезозажигалки | Неисправна пъезозажигалка | УЭГХ Замените пъезоза-жигалку |
| 4. Нестойкое горение запальной и основной горелки и их погасание. | Пониженное или повышенное давление газа в магистрали | УЭГХ Обеспечьте номи-нальное давление газа в системе. |

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт конвектора и автоматики выполняет местная служба газового хозяйства или специализированная организация ежегодно после окончания отопительного сезона.

Техническое обслуживание автоматики необходимо выполнять в соответствии с эксплуатационным документом на нее.

Наблюдение за работой конвектора возлагается на владельца.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование конвектора в упаковке завода-изготовителя может осуществляться всеми видами транспорта при температуре от минус 500С до плюс 500С. Конвектор должен быть защищен от атмосферных осадков.

9

# Text boxes

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Вы приобрели газовый отопительный конвектор, который относится к сложной бытовой технике.

Газовые отопительные приборы требуют ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ при эксплуатации, БЕЗУСЛОВНОГО соблюдения требований, изложенных в инструкции по эксплуатации, так как при грубом НАРУШЕНИИ правил введения в эксплуатацию, эксплуатации, технического обслуживания, как СЛЕДСТВИЕ, при определенных условиях могут представлять собой ОПАСНОСТЬ для жизни и здоровья, связанную с утечкой газа или продуктов сгорания в жилое помещение.

Поэтому ВАМ НЕОБХОДИМО ДОСКОНАЛЬНО ИЗУЧИТЬ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАТЬ ЕЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Обратите внимание на пометки, указанные на полях инструкции по эксплуатации:

- означает, что требования необходимо выполнять с целью безопасности

- означает, что требования необходимо выполнять с целью надежной работы конвектора

- Вам надо это знать

(

((

(

##### Претензии по комплектности, товарному виду и механических повреждениях после продажи конвектора заводом не принимаются.

##### Монтаж, наладку, техническое обслуживание поручайте только специали-зированным организациям, которые имеют на это соответствующие лицензии. Рекомендуем обращаться к организациям, с которыми завод заключил договора на введение в эксплуатацию и гарантийное обслуживание. При нарушении требований Потребитель теряет право на гарантийный (бесплатный) ремонт.

Запрещается любая доработка, перерегулирование, нарушение пломб и другие, не указанные в инструкции по эксплуатации, действия по отношению к конвектору, блоку горелок и автоматики. При нарушении этого требования Потребитель теряет право на гарантийный ремонт.

Требуйте от организации, которая выполнила монтаж и введение конвектора в эксплуатацию, оформление “Контрольного талона на введение в эксплуатацию конвектора…”... Для гарантийного ремонта обязательно должны быть заполнены “Талоны на гарантийный ремонт”. При отсутствии оформленных талонов Потребитель  теряет право на гарантийный ремонт.

Об изменениях в конструкцию конвектора, которые не влияют на безопас-ность и эксплуатационные характеристики, завод Потребителю не сообщает.

(

(

(

((

((

Адрес Владельца______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Подпись Владельца____________ ________

ФИО

Выполнены работы по устранению неисправностей: ______________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Заменены агрегаты ______________________

Заводской номер______________________

Подпись специалиста, который выполнил гарантийный ремонт ___________________  _____________________________________

фамилия

“____”____________

дата

Владелец___________   “____”___________

(подпись)	       (дата)

Руководитель________  ______________

организации     подпись	полное название __

телефон_______________________

МП

Адрес Владельца______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Подпись Владельца____________ ________

ФИО

Выполнены работы по устранению неисправностей: ______________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Заменены агрегаты ______________________

Заводской номер______________________

Подпись специалиста, который выполнил гарантийный ремонт ___________________  _____________________________________

фамилия

“____”____________

дата

Владелец___________   “____”___________

(подпись)	       (дата)

Руководитель________  ______________

организации     подпись	полное название __

телефон_______________________

МП

Адрес  Владельца______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Подпись Владельца____________ ________

ФИО

Выполнены работы по устранению неисправностей: ______________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Заменены агрегаты ______________________

Заводской номер______________________

Подпись специалиста, который выполнил гарантийный ремонт ___________________  _____________________________________

фамилия

“____”____________

дата

Владелец___________   “____”___________

(подпись)	       (дата)

Руководитель________  ______________

организации     подпись	полное название __

телефон_______________________

МП

ГП “Красиловский агрегатный завод”

г. Красилов, Хмельницкой области,

ул. Правдинская, 1,

тел/факс (03855) 4-35-72, 4-35-03

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Конвектора  КОРДі                       .

Дата изготовления__________________

заводской № ______________________

МП ОТК

Изготовителя

Продан  _________________________

наименование организации,  магазина,

Дата продажи “_______”________________20___р.

МП

______________________________________

подпись уполномоченного лица

# Корешок таллона № 1

на гарантийный ремонт конвектора

КОРДІ                       .

заводской №_______________

Изъят “___”_________20__ г.

Подпись уполномоченного лица организа-ции, которая выполнила гарантийный ремонт _____________________________

ГП “Красиловский агрегатный завод”

г. Красилов, Хмельницкой области,

ул. Правдинская, 1,

тел/факс (03855) 4-35-72, 4-35-03

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Конвектора  КОРДІ                       .

Дата изготовления__________________

заводской № ______________________

МП ОТК

Изготовителя

Продан  _________________________

наименование организации,  магазина,

Дата продажи “_______”________________20___р.

МП

______________________________________

подпись уполномоченного лица

# Корешок таллона № 2

на гарантийный ремонт конвектора   КОРДІ                       .

заводской №_______________

Изъят “___”_________20__ г.

Подпись уполномоченного лица организа-ции, которая выполнила гарантийный ремонт _____________________________

ГП “Красиловский агрегатный завод”

г. Красилов, Хмельницкой области,

ул. Правдинская, 1,

тел/факс (03855) 4-35-72, 4-35-03

ТАЛОН № 3

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Конвектора  КОРДІ                      .

Дата изготовления__________________

заводской № ______________________

МП ОТК

Изготовителя

Продан  _________________________

наименование организации,  магазина,

Дата продажи “_______”________________20___р.

МП

______________________________________

подпись уполномоченного лица

# Корешок таллона № 3

на гарантийный ремонт конвектора  КОРДІ._____________

заводской №_______________

Изъят “___”_________20__ г.

Подпись уполномоченного лица организа-ции, которая выполнила гарантийный ремонт _____________________________

(

(

((

((

(

((

((

(

КОРДI-2,3(3,2)

КОРДI-4 (5,2)